## Slide 1
KIENBACHER AKADEMIE / PRODUKTION
Was mache ich bei einer Maschinenstörung?
Melden, Reparatur organisieren und Personaleinsatz klären
Kann der Schichtführer die Störung selbst beheben?
JA
SCHICHTFÜHRER BEHEBT DIE STÖRUNG
Vor der Weiterproduktion die Regel zur Erststückfreigabe unten beachten.
NEIN
UNTERSTÜTZUNG ORGANISIEREN
Fachkräfte anrufen (Elektriker, Werkzeugbau) und eintragen. Bei längerer Störung Personal nach AVOR-Priorität umverteilen, Planung aktualisieren.
Reparatur abwarten?
JA
REPARATUR ABWARTEN
Personal für die Fortsetzung einplanen; danach Wiederanlauf/Freigabe beachten.
NEIN
UMRÜSTEN
Rüster rüstet ab, bereitet nächsten Auftrag vor; Produktionslogistik schließt den alten ab.
WER MACHT WAS?
Mitarbeitende
Störung melden; bei Bedarf zugeteilte Tätigkeit übernehmen.
Schichtführer
Störung prüfen/beheben; Personal und Planung informieren.
Elektriker / Werkzeugbau
Fachliche Unterstützung bei der Reparatur leisten.
Produktionsplanung
Mit Schichtführer abklären: abwarten oder umrüsten.
PQB / Teamleader
Erststückfreigabe nach über 30 Minuten dokumentieren; Anfahrteile prüfen, nicht verwendbare als Anfahrausschuss buchen.
Rüster
Bei Umrüstung abrüsten.
Produktionslogistik
Alten Auftrag nach Abrüsten abschließen.
WEITERARBEITEN WENN
Störung behoben; erforderliche Erststückfreigabe durchgeführt und dokumentiert.
RK-009 / Revision 0.2 / 29.09.2026 / freigegeben
Verfasser: A. Brühl Prüfer: Anna Felcova Freigeber: Alexander Brühl
A4 Hochformat